## Slide 1: تخمین مسیر حرکت شی در تصویر با استفاده از یادگیری عمیق
دانشجو: زهرا سلحشوری نژاد
استاد راهنما: دکتر افشین ابراهیمی
استاد مشاور: مهندس حامد هروی
استاد ممتحن: دکتر حسین ابراهیم نژاد
تیرماه 99
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی برق
گرایش مخابرات سیستم

## Slide 2: فهرست مطالب
مقدمه
هوش مصنوعی و یادگیری عمیق
مروری بر کارهای گذشته
الگوریتم پیشنهادی
ارائه نتایج
پیشنهادات برای آینده

## Slide 3: مقدمه
پیشرفت فناوری های ارتباطی و روباتیک
تاثیر بر حمل و نقل و کاهش خطاهای انسانی
گسترش سیستم های هوشمند و ایمن رانندگی
کاهش مرگ و میر و جراحات ناشی از تصادفات
رانندگی اتوماتیک: سیستم کمک راننده، ترمز خودکار،کمک کننده ی حفظ لاین
وسایل نقلیه خودران: کاهش هزینه های حمل و نقل افزایش دسترسی خانواده های کم درآمد و یا اشخاص دارای مشکلات تحرکی

## Slide 4: ایمنی اصلی ترین موضوع در رانندگی خودکار: ایمنی رفتار راننده ترکیبی از تصمیمات و اقدامات: تاثیر روی حرکت سایر رانندگان بهبود ایمنی رانندگی خودکار با کمک روش پیش بینی مطمئن
مسیر
دنباله ای از نقاط داده ی مسیر به ترتیب وقوع ان ها
T = ( p1, …,pn) و pk = (idk, lock, tk,Ak)
استفاده از مسیر: استخراج الگوهای نهفته در داده-انالیز رفتار اشیای متحرک
پیش بینی مسیر
یکی از بزرگترین چالش ها در هوشمندتر شدن وسایل نقلیه: کشف موقعیت های خطرناک براساس مسیرهای موجود و انجام واکنش مناسب
هدف پیش بینی: حدس موقعیت های آینده ی یک شی متحرک
پیش بینی دقیق حرکت: یک کار بسیار چالش برانگیز و متاثر از عوامل محیطی
تعاریف و مفاهیم

## Slide 5: روش های رایج پیش بینی مسیر
رویکرد های مبتنی بر فیزیک
مدل های مبتنی بر مانور
مدل های اگاه از تعامل
سمت چپ)مدل حرکتی مبتنی بر فیزیک، وسط)مدل حرکتی مبتنی بر مانور و سمت راست)مدل حرکتی آگاه از تعامل

## Slide 6: * تصادفی بودن رفتار حرکتی: عدم وجود استاندارد دقیق برای داده های مسیر * حساسیت نسبت به زمان: افزایش پیچیدگی با افزایش سرعت * شروع سرد و مسائل پراکندگی: عدم وجود تاریخچه ی حرکت یا کافی نبودن آن * دیتای ناهمگن: وجود منابع داده مختلف
چالش ها در پیش بینی مسیر

## Slide 7: ○ حمل و نقل ○ نظارت ○ محیط زیست ○ برآورد مصرف انرژی ○ برنامه ریزی شهری
کاربردها و ضرورت ها

## Slide 8: اهداف پایان نامه
افزایش دقت در پیش بینی مسیر آینده ی وسایل نقلیه
افزایش ایمنی وسایل نقلیه
ارائه الگوریتم پیش بینی مسیر با پیچیدگی پایین

## Slide 9: هوش مصنوعی
شاخه ای از علوم رایانه با هدف تولید ماشین‌های هوشمند
نوعی شبیه سازی هوش انسان برای کامپیوتر
ماشین هایی با توانایی یادگیری و حل مسئله

## Slide 10: یادگیری ماشین
آموزش یک ماشین برای انجام وظیفه ای خاص
آموزش دادن مدل: فرآیند یادگیری
یادگیری ماشین یا همان تشخیص الگو
یادگیری ماشین: شبکه های عصبی(با الهام از الگوی مغز)-یادگیری عمیق

## Slide 11: یادگیری عمیق
مهندسی ویژگی: استخراج الگوهای مناسب از داده ها
استراتژی آموزش: اتخاذ تکنیک هایی برای آموزش بهتر شبکه و جلوگیری از بیش برازش
سلسله مراتب عمیقی که در یادگیری ویژگی ها موثر است
مجموعه ای از الگوریتم های یادگیری ماشین مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی
مدلهای یادگیری عمیق: بانظارت – بدون نظارت
حذف تصادفی
افزایش داده ها
پیش آموزش و تنظیم دقیق

## Slide 12: کاربردهای یادگیری عمیق
دسته بندی تصاویر شامل برچسب گذاری تصاویر ورودی با یک احتمال از حضور دسته خاصی از اشیا
یادگیری عمیق
بازیابی تصاویر
تقسیم بندی معنایی
تشخیص اشیاء
دسته بندی تصاویر

## Slide 13: کاربردهای یادگیری عمیق
تشخیص اشیاء
تخمین مکان نمونه (یا نمونه های) مورد نظر در تصویر علاوه بر اطلاعات حضور یک کلاس داده شده

## Slide 14: کاربردهای یادگیری عمیق
یافتن تصاویر شامل یک شی یا صحنه مشابه با تصویر مورد جستجو
بازیابی تصاویر

## Slide 15: کاربردهای یادگیری عمیق
تشخیص و فهم چیزهای درون یک تصویر در سطح پیکسلی و ارائه نواحی ای با کلاس های مختلف
تقسیم بندی معنایی

## Slide 16: شبکه های عصبی کانولوشنی
معروف ترین و موفق ترین شبکه عصبی با الهام از مغز انسان
16
عدم وجود اتصالات کامل بین همه نرون ها
ورودی های دوبعدی و سه بعدی
چیدمان نرون ها در سه بعد
قابل استفاده برای تصاویر، صدا، فعالیتهای درون فیلم
ویژگی ها
تشخیص ویژگی بصورت سلسله مراتبی

## Slide 17: شبکه های عصبی بازگشتی (RNN)
مفید برای پردازش داده های سری و دنباله
حفظ حالت داخلی یا همان حافظه به منظور حفظ اطلاعات مرتبط با ورودی قبلی
توانایی فهم و کشف ارتباط بین لغات مختلف در دنباله های طولانی
دارای حلقه ای درون خود هستند که به واسطه ی آن اطلاعات را در حین خواندن ورودی از خود عبور می دهند

## Slide 18: شبکه های حافظه ی کوتاه مدت طولانی LSTM
نوعی خاص از شبکه های بازگشتی
قادر به یادگیری وابستگی های طولانی مدت
دارای چهارلایه در ماژول تکرارشونده
قابلیت افزودن اطلاعات جدید به سلول یا حذف اطلاعات قدیمی

## Slide 19: مروری بر کارهای گذشته
مدلسازی حرکت و روش های پیش‌بینی:
1- مدل های مبتنی بر قوانین فیزیکی
2- مدل های مبتنی بر مانور
3- مدل های آگاه از تعامل

## Slide 20: مدل های حرکتی مبتنی بر قوانین فیزیکی
در نظر گرفتن خودرو به عنوان یک شی متحرک متاثر از قوانین فیزیکی
پیش بینی مسیر با استفاده از مدل های دینامیک و سینماتیک
مدل های دینامیک: مد نظر قرار دادن نیروهای تاثیرگذار بر حرکت شی متحرک
مدل های سینماتیک: توضیح حرکات براساس روابط ریاضی بین پارامترهای حرکت
ساده ترین روش ها: سرعت ثابت-شتاب ثابت
تکیه بر ویژگی های سطح پایین حرکت
محدود به پیش بینی های کمتر از یک ثانیه
پیش‌بینی مسیر با مدل حرکتی سرعت ثابت

## Slide 21: مدل های مبتنی بر مانور
درنظر گرفتن وسیله ی نقلیه به عنوان یک شی مانوردهنده ی مستقل
مانور: یک حرکت فیزیکی یا سری هایی از حرکات که انجام آن ها به مهارت و ودقت نیاز دارد.
مسیرهای نمونه: گروه بندی مسیرهای وسایل نقلیه به مجموعه ی محدودی از دسته ها شامل الگوهای حرکتی مرسوم
تخمین مانور:استفاده از حالت فیزیکی خودرو، اطلاعات جاده و رفتار راننده برای تخمین تمایل راننده برای اجرای یک مانور
مدل سازی دنباله: تجزیه ی هر مانور به زنجیره ای از رویداد های متوالی و بررسی آن به عنوان یک دنباله
استقلال حرکت اتومبیل ها: یک فرض نادرست
صرفنظر کردن از وابستگی ها: تفسیرهای نادرست
مسیرهای خوشه بندی شده: هرخوشه با یک رنگ مشخص شده و یک الگوی حرکتی مرسوم را نشان می‌دهد.

## Slide 22: مدل های آگاه از تعامل
کامل ترین مدل های معرفی شده تا کنون
درنظر گرفتن وسایل نقلیه به عنوان اشیای مانوردهنده و در تعامل با یکدیگر
مسیرهای نمونه
شبکه های پویای بیزین
شبکه های عصبی

## Slide 23: روش LSTM اجتماعی
Alahi و همکاران: نمایش هر عابر پیاده توسط یک LSTM و اتصال خروجی های لایه ی پنهان LSTM افراد دیگر، به لایه ادغام اجتماعی عابر پیاده
Deo و همکاران:پیشنهاد یک مدل اینکدر دیکدر LSTM به علاوه ی لایه ی ادغام اجتماعی برای فراگیری روابط بین وسایل نقلیه

## Slide 24: الگوریتم پیشنهادی

## Slide 25: دو گام اصلی در پیش بینی مسیر
1-فهم صحنه و الگوهای حرکتی از ورودی شبکه
2-استنتاج مسیر آینده بر مبنای اطلاعات بدست آمده از گام اول
استفاده از LSTM اجتماعی:
راهکاری هوشمندانه برای درک روابط بین اجزای مختلف ترافیک

## Slide 26: دو پایگاه داده ی مهم در پیش بینی مسیر
ویژگی‌ها | پایگاه داده | 
 | NGSIM | HighD
زمان ثبت داده (ساعت) | 1.5 | 16.5
تعداد لاین ها در هر جهت | 6-5 | 3-2
مسافت تحت تصویربرداری (متر) | 640-500 | 420-400
تعداد کل وسایل نقلیه | 9206 | 110000
تعداد وسایل نقلیه‌ی سبک | 8860 | 90000
تعداد وسایل نقلیه‌ی سنگین | 278 | 20000
مجموع مسافت رانندگی شده (متر) | 5071 | 45000
مجموع زمان رانندگی (ساعت) | 174 | 447

## Slide 27: پایگاه داده ی پیشنهادی در پژوهش
استفاده از اطلاعات متنی و شات هوایی موجود در پایگاه داده HighD
انتخاب باند بالایی جاده به عنوان پس زمینه ی تصاویر
رسم مستطیل های رنگی با استفاده از سایز و موقعیت ماشین ها
برش تصاویر به مرکزیت وسیله نقلیه هدف و با همسایگی معین
فایل خروجی حقیقی
یک فایل اکسل شامل مختصات وسیله نقلیه

## Slide 28: ساختار الگوریتم پیشنهادی
ایجاد یک توالی تصاویر از تاریخچه حرکت
عبور توالی تصاویر از لایه های کانولوشنی به منظور استخراج ویژگی
عبور از لایه های کانولوشنی
دیکدر LSTM
تقسیم بندی تصاویر به نواحی همسایگی
تنسور اجتماعی

## Slide 29: استفاده از عملیات کانولوشن بر روی کل تصویر به منظور استخراج ویژگی (مدل اول)

## Slide 30: دیکدر LSTM
اختصاص یک LSTM 128 بعدی برای هر کدام از فریم های آینده
عبور خروجی های LSTM از یک لایه خطی پنج بعدی و بدست آمدن مقادیر:
y1 ، y2 ، y3 ، y4 ، y5
عبور از یک لایه غیر خطی و تولید مقادیر:
μX = y1 ، μY = y2 ، σX = exp (y3) ،σY = exp(y4) و ρ = (y5)tanh
مقادیر (μX, μY, σX, σY, ρ) : پارامترهای تابع گوسی دومتغیره

## Slide 31: تعیین نواحی همسایگی در تصویر ورودی و استخراج ویژگی از تک تک آن ها (مدل دوم)

## Slide 32: مدل پیشنهادی

## Slide 33: ارائه‌ی نتایج

## Slide 34: سیستم مورد استفاده برای اجرای برنامه
استفاده از سیستم ابری رایگان گوگل به نام گوگل کولب
RAM=12.0GB
GPU=Nvidia Tesla
استفاده از سیستم با مشخصات زیر:
RAM=8.0GB
GPU=NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB

## Slide 35: پارامترها و هایپرپارامترهای شبکه
پارامترها:
ضرایب مدل – بهینه سازی شده توسط خود مدل مطابق با استراتژی بهینه سازی
تابع بهینه ساز مورد استفاده: Adam Optimizer
هایپرپارامترها:
    نرخ یادگیری: 0.001
    تابع فعالسازی: Leaky ReLU با 0.1 α=
    تعداد epochها: 9
    اندازه دسته: یک

## Slide 36: معیار مورداستفاده برای ارزیابی: RMSE
مدل هایی که پارامترهای گوسی دومتغیره تولید می کنند: استفاده از پارامترهای گوسی برای محاسبه RMSE

## Slide 37: مقایسه‌ی نتایج با معیار ارزیابی RMSE
 | مدت پیش‌بینی (فریم) | مدل اول | مدل دوم
RMSE | 13 | 0.48 | 0.48
 | 26 | 0.97 | 1.19
 | 39 | 1.48 | 1.91
 | 52 | 2.58 | 2.03
 | زمان پیش‌بینی (ثانیه) | مدل اول | مدل دوم
RMSE | 1 | 0.9 | 0.42
 | 2 | 1.78 | 0.88
 | 3 | 3.4 | 1.26
 | 4 | 5.09 | 1.57
 | 5 | 6.79 | 1.90

## Slide 38: مقایسه نتایج RMSE الگوریتم پیشنهادی و برخی مدل‌های پایه
 | زمان پیش‌بینی(ثانیه) | S_LSTM | CS_LSTM | CS_LSTM(M) | الگوریتم پیشنهادی
RMSE | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.42
 | 2 | 0.62 | 0.61 | 0.615 | 0.88
 | 3 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.26
 | 4 | 2.15 | 2.10 | 2.18 | 1.57
 | 5 | 3.41 | 3.27 | 3.31 | 1.91
 | مدت زمان پیش‌بینی (ثانیه) | تعداد epoch برابر با 9 | تعداد epoch برابر با 15
RMSE | 1 | 0.42 | 0.42
 | 2 | 0.88 | 0.89
 | 3 | 1.26 | 1.25
 | 4 | 1.57 | 1.57
 | 5 | 1.91 | 1.89

## Slide 39: نتایج اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر

## Slide 40: نتیجه گیری و پیشنهادات برای آینده

## Slide 41: بیان نتیجه
ارائه مدلی با حداقل پیچیدگی برای پیش بینی مسیر
استفاده از پایگاه داده ی تصویری به جای پایگاه داده های متنی
نتایج مناسب لایه های کانولوشنی برای استخراج ویژگی های تصاویر
بهبود دقت پیش بینی نسبت به روش های موجود

## Slide 42: پیشنهاداتی برای مطالعات آینده
استفاده از تصاویر واقعی گرفته‌شده از جاده‌ها
استفاده از شبکه هایی مانند رزنت برای استخراج ویژگی های تصاویر ورودی
افزایش تعداد وسایل نقلیه برای فرآیند آموزش
استفاده از تصویر کلی جاده بجای یک ناحیه همسایگی محدود
تغییر نرخ down sampling برای انتخاب فریم‌های ورودی
تغییر تعداد تصاویر ورودی به‌عنوان تاریخچه

## Slide 43: با تشکر از همراهی شما